Mag²
Bits
 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1
reversed
0010 1101 1101 0100
2D D4
Hex
Quadr.
Demod
Bits
1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1
0010 1101 1101 0100
2D D4
created by Henry Thasler
~26µs
~26µs

---
1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0
      1011 0100 0010 1011
8-bit groups
      0010 1101 1101 0100
        2D D4
0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1
inverted
26µs

---
Raw binary data
(108 Bit)
101101000010101110001110100100110110000110010000100111000000011000000000011010100111101000000000000000000000
truncated raw binary data
(88 Bit)
10110100 00101011 10001110 10010011 01100001 10010000 10011100 00000110 00000000 01101010 01111010
Byte 0
Byte 1
Byte 2
Byte 3
Byte 4
Byte 5
Byte 6
Byte 7
Byte 8
Byte 9
Byte 10
Reversed
(MSB ↔ LSB)
00101101 11010100 01110001 11001001 10000110 00001001 00111001 01100000 00000000 01010110 01011110
Data Packet
(same as Reversed)
00101101 11010100 01110001 11001001 10000110 00001001 00111001 01100000 00000000 01010110 01011110
Constant Start Pattern
0x2d 0xd4
CRC-8 over Byte 2..9
Polynom: 0x31
ok (0=Battery ok)
57 (Humidity × 1)
Sensor ID as printed
on sensor rear side
0x71 0xC9
9 (rawTemp × 0.1)
Humidity = 53 %
0 (rawTemp × 1)
6 (rawTemp × 10)
60.9 (Temp +40)
Temperature = +20.9 °C