## Slide 1
1 001 01 1 1 1 1 01 000000001 1 1 01 000001 1 1 1 01 0
10010111 11010000 00001110 10000011 11010000
61 (Humidity x 1)
Humidity = 61%
232 (Temperature x 1)
Temperature = 23.2 °C

## Slide 2
1 001 01 1 1 1 1 01 000000001 1 1 01 001 001 1 1 1 1 00
10010111 11010000 00001110 10010011 11100000
62 (Humidity x 1)
Humidity = 62%
233 (Temperature x 1)
Temperature = 23.3 °C

## Slide 3
1 001 01 1 1 1 1 01 0001 00001 1 1 01 01 0001 1 1 1 1 1 0
10010111 11010001 00001110 10100011 11110000
63 (Humidity x 1)
Humidity = 63%
234 (Temperature x 1)
Temperature = 23.4 °C
1 (Channel 0..2)

## Slide 4
1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0
10010111 11010000 11111100 11110011 10110000
59 (Humidity x 1)
Humidity = 59%
-49 (Temperature x 10)
Temperature = -4.9 °C
0 (Channel 0..2)
10010111 11010000 11111100 11110011 10110000
Byte 0
Byte 1
Byte 2
Byte 3
Byte 4

## Slide 5
1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
10011110 01000000 00001110 00000101 00000000
80 (Humidity x 1)
Humidity = 80%
+224 (Temperature x 10)
Temperature = +22.4 °C
0 (Channel 0..2)
10011110 01000000 00001110 00000101 00000000
Byte 0
Byte 1
Byte 2
Byte 3
Byte 4

## Slide 6
1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0
10010110 01010000 00001110 10010100 01000000
68 (Humidity x 1)
Humidity = 68%
+233 (Temperature x 10)
Temperature = +23.3 °C
0 (Channel 0..2)
10010110 01010000 00001110 10010100 01000000
Byte 0
Byte 1
Byte 2
Byte 3
Byte 4

## Slide 7
1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
10010111 11010010 00001110 10100100 00010000
65 (7-bit Humidity x 1)
Humidity = 65%
+234 (12-bit signed Temperature x 10)
Temperature = +23.4 °C
2 (2-bit Channel 0..2)
10010111 11010010 00001110 10100100 00010000
Byte 0
Byte 1
Byte 2
Byte 3
Byte 4
0x7D (8-bit Sensor ID)
randomly generated on power-on
created by Henry Thasler
Auto (Tx Mode)
(0=Auto; 1=Manual via Button)